ООО «ЭнергоЭталон»

Адрес: 443083, Самара, 1-ый Безымянный переулок, дом 7А, оф. 10

Тел/факс: (846) 927-74-20, 992-90-08,

274-02-45, 274-02-46

internet: www.energoetalon.ru

E-mail: info@energoetalon.ru

Р/с 40702810100000011027 в ОАО  «Первый	«Первый Объединенный Банк» г. Самара

Объединенный Банк» г. Самара

К/с 30101810100000000927, БИК 043601927, ИНН 6319695887,КПП 631901001

| Приводы для оперирования главными ножами и заземлителями разъединителей |
| --- |
| Наименование изделия | Краткая техническая характеристика | Обозначение ТУ |
|  | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм | Количествово свободных контактных вспомогательных целей | Тип блокировки | Масса, кг |  |
|  |  | главного вала | заземлителей |  |  |  |
| Ручные приводы |
| ПРНГ-1УХЛ1 | 980 |  | 8x2 | эл.магнит | 75 | ТУ 16-91 ИВЕЖ.303412.002 ТУ |
| ПРНГ-1Т1 | 980 |  | 8x2 | -"- | 75 | -"- |
| ПРГ-00-2 УХЛ1 | 370 | 8 |  | -"- | 5,8 | ТУ 16-91 ИВЕЖ.303423.008 ТУ |
| ПРГ-00-2Т1 | 370 | 8 |  | -"- | 5,8 | -"- |
| ПРГ-01-2УХЛ1 | 370 | 16 |  | -"- | 6,4 | -"- |
| ПРГ-01-2Т1 | 370 | 16 |  | -"- | 6,4 | -"- |
| ПРГ-02-2УХЛ1 | 370 |  | 8 | -"- | 5 | -"- |
| ПРГ-02-2Т1 | 370 |  | 8 | -"- | 5 | -"- |
| ПРГ-00-2БУХЛ1 | 370 | 16 | 8х2 | -"- | 20 | -"- |
| ПРГ-00-2БТ1 | 370 | 16 | 8х2 | -"- | 20 | -"- |
| ПРГ-01-2БУХЛ1 | 370 | 16 | 8 | -"- | 13,5 | -"- |
| ПРГ-01-2БТ1 | 370 | 16 | 8 | -"- | 13,5 | -"- |
| ПРГ-02-2БУХЛ1 | 370 | 16 | 8 | -"- | 13,5 | -"- |
| ПРГ-00-5УХЛ1 | 370 |  | 8 |  | 11,5 | ТУ 3414-033-415860029-98 |
| ПРГ-01-5УХЛ1 | 370 | 16 | - | -"- | 12 | -"- |
| ПРГ-00-6УХЛ1 | 370 | 16 |  | -"- | 12,6 | -"- |
| ПРГ-01-6УХЛ1 | 370 |  | 8 | -"- | 12,3 | -"- |
| Электродвигательные приводы |
| ПДГ-9-00УХЛ1 | 400 | 20 |  | -"- | 72 | -"- |
| ПДГ-9-01УХЛ1 | 400 |  | 12 | -"- | 71 | -"- |
| ПДГ-9-02УХЛ1 | 400 | 19 | 11 | -"- | 25 | -"- |
| ПДГ-9-03УХЛ1 | 400 | 18 | 11 | -"- | 162 | -"- |
| ПДГ-9-04УХЛ1 | 400 | 20 |  | -"- | 125 | -"- |
| ПДГ-9-05УХЛ1 | 400 | 20 |  | -"- | 72 | -"- |
| ПДГ-9-06УХЛ1 | 400 |  | 12 | -"- | 71 | ТУ3414-035-415860029-98 |
| ПДГ-9-07УХЛ1 | 400 | 19 | 11 | -"- | 125 | -"- |
| ПДГ-9-08УХЛ1 | 400 | 18 | 11 | -"- | 165 | -"- |
| ПДГ-9-09УХЛ1 | 400 | 20 |  | -"- | 125 | ТУ3414-035-415860029-98 |
| ПДГ-9П-00УХЛ1 | 350 | 20 |  | -"- | 72 | -"- |
| ПДГ-9П-01УХЛ1 | 350 |  | 12 | -"- | 71 | -"- |
| ПДГ-9П-02УХЛ1 | 350 | 19 | 11 | -"- | 125 | -"- |
| ПДГ-9П-03УХЛ1 | 350 | 18 | 11 | -"- | 162 | -"- |
| ПДГ-9П-04УХЛ1 | 350 | 20 |  |  | 72 | -"- |
| ПДГ-9П-05УХЛ1 | 350 |  | 12 |  | 71 | -"- |
| ПДГ-9П-06УХЛ1 | 350 | 19 | 11 |  | 125 | -"- |
| ПДГ-9П-07УХЛ1 | 350 | 18 | 11 |  | 162 | -"- |
| ПДГ-9П-08УХЛ1 | 350 | 20 | - | -"- | 72 | -"- |
| ПДГ-12У3 | 98 | 12х2 |  | -"- | 110 | ТУ 16-520.121-73 |
| ПДГ-5 УХЛ1 | 1280 | 20 | 8 | электр. и эл.магн. | 184 | ТУ 16-520.243-82 |
| ПДГ-5Т1 | 1280 | 20 | 8 | эл.магнит | 184 | -"- |
| ПДГ-10-8УХЛ1 | 1280 | 20 |  | -"- | 240 | -"- |
| ПДГ-10-8Т1 | 1280 | 20 |  | -"- | 240 | -"- |
| ПДГ-11-8УХЛ1 | 1280 | 20 | 8 | -"- | 267 | -"- |
| ПДГ-11-8Т1 | 1280 | 20 | 8 | эл.магнит | 267 | -"- |
| ПДГ-12-8УХЛ1 | 1280 | 20 | 8 | -"- | 267 | -"- |
| ПДГ-12-8Т1 | 1280 | 20 | 8 | -"- | 267 | -"- |
| ПДГ-13-8УХЛ1 | 1280 | 20 | 16 | -"- | 267 | -"- |
| ПДГ-13-8Т1 | 1280 | 20 | 16 | эл.магнит | 267 | ТУ 16-520.241-82 |
| ПДГ-14-8УХЛ1 | 1280 | 20 |  | -"- | 339 | -"- |
| ПДГ-14-8Т1 | 1280 | 20 |  | -"- | 339 | -"- |
| ПДГ-20-8УХЛ1 | 1280 | 20 |  | -"- | 339 | -"- |
| ПДГ-20-8Т1 | 1280 | 20 |  | -"- | 339 | -"- |
| ПДГ-21-8УХЛ1 | 1280 | 20 | 20 | -"- | 247 | -"- |
| ПДГ-22-8УХЛ1 | 1280 | 20 | 20 | -"- | 348 | -"- |
| ПДГ-23-8УХЛ1 | 1280 | 20 | - | -"- | 247 | ТУ 16-520.241-82 |
| ПДГ-24-8УХЛ1 | 1280 | 20 | - | -"- | 348 | 348 |
| ПДГ-25-8УХЛ1 | 1280 | 20 | - | -"- | 247 | -"- |
| ПДГ-26-8УХЛ1 | 1280 | 20 | - | -"- | 348 | -"- |
| ПДГ-9-00Т1 | 400 | 20 |  | -"- | 72 | ТУ3414-041-49040910-2000 |
| ПДГ-9-01Т1 | 400 |  | 12 | -"- | 71 | -"- |
| ПДГ-9-02Т1 | 400 | 19 | 11 | -"- | 125 | -"- |
| ПДГ-9-03Т1 | 400 | 16 | 11 | -"- | 162 | -"- |
| ПДГ-9-04Т1 | 400 | 20 |  | -"- | 125 | -"- |
| ПДГ-9-05Т1 | 400 | 20 |  | -"- | 72 | -"- |
| ПДГ-9-06Т1 | 400 |  | 12 | -"- | 71 | -"- |
| ПДГ-9-07Т1 | 400 | 19 | 11 | -"- | 125 | -"- |
| ПДГ-9-08Т1 | 400 | 18 | 11 | -"- | 162 | -"- |
| ПДГ-9-09Т1 | 400 | 20 |  | -"- | 125 | -"- |
| ПДГ-9П-00Т1 | 350 | 20 |  | -"- | 72 | -"- |
| ПДГ-9П-01Т1 | 350 |  | 12 | -"- | 71 | -"- |
| ПДГ-9П-02Т1 | 350 | 19 | 11 | -"- | 125 | -"- |
| ПДГ-9П-03Т1 | 350 | 18 | 11 | -"- | 162 | -"- |
| ПДГ-9П-04Т1 | 350 | 20 |  | -"- | 72 | -"- |
| ПДГ-9П-05Т1 | 350 |  | 12 | -"- | 71 | -"- |
| ПДГ-9П-06Т1 | 350 | 19 | 11 | -"- | 125 | -"- |
| ПДГ-9П-07Т1 | 350 | 18 | 11 | -"- | 162 | -"- |
| ПДГ-9П-08Т1 | 350 | 20 | - | -"- | 72 | -"- |

Примечание:
1. Приводы ПДГ-10-8УХЛ1, Т1-ПДГ-13-8УХЛ1, Т1 предназначены для электродвигательного оперирования главными ножами двуми трехполюсными установками разъединителей на 110-220 кВ и ручного управления заземлителями при их наличии.
2. Приводы ПДГ-14-8УХЛ1, Т1, ПДГ-20-8УХЛ1, Т1 предназначены для пофазного и одновременного электродвигательного управления главными ножами трехполюсных установок разъединителей на 330-750 кВ. Управление заземлителями (при их наличии)-ручное приводом ПРНГ-1УХЛ1;Т1
3. Приводы ПДГ-21-8УХЛ1, ПДГ-22-8УХЛ1 предназначены для электродвигательного управления главными ножами и заземлителями одного полюса разъединителя на 330-500 кВ.
4. Приводы ПДГ-23-8УХ1, ПДГ-24-8УХЛ1 предназначены для электродвигательного управления главными ножами и заземлителями трехполюсных установок разъединителей серии РДЗ-220; РДЗ-220Б.
5. Приводы ПДГ-25-8 УХЛ1; ПДГ-26-8 УХЛ1 предназначены для электродвигательного управления главными ножами и заземлителями полупантографных разъединителей серии РПГ-330; РПГ-500.
6. Приводы ПДГ-9-00УХЛ1, Т1, ПДГ-9-05УХЛ1, Т1 на 3-х фазном токе напряжением 380 В, ПДГ-9П-00УХЛ1, Т1, ПДГ-9П-04УХЛ1, Т1 на постоянном токе напряженим 220 В предназначены для электродвигательного оперирования главными ножами разъединителями; приводы ПДГ-9-01-УХЛ1, Т1, ПДГ-9-06УХЛ1, Т1, ПДГ-9П-01УХЛ1, Т1, ПДГ-9П-05УХЛ1, Т1 предназначены для электродвигательного оперирования заземлителями.
7. Приводы ПДГ-9-02УХЛ1, Т1, ПДГ-9-07УХЛ1, Т1 на 3-х фазном токе напряжением 380 В, ПДГ-9П-02УХЛ1, Т1, ПДГ-9П-06УХЛ1, Т1 на постоянном токе напряжение 220 В предназначены для электродвигательного оперирования главными ножами и одним заземлителем; приводы ПДГ-9-03УХЛ1, Т1, ПДГ-9-08УХЛ1, Т1, ПДГ-9П-03УХЛ1, Т1, ПДГ-9П-07УХЛ1, Т1 предназначены для электродвигательного оперирования главными ножами и двумя заземлителями.
8. Приводы ПДГ-9-04УХЛ1, Т1, ПДГ-9-09УХЛ1, Т1 на 3-х фазном токе напряжением 380 В предназначены для оперирования двуми группами разъединителей.
9. Приводы ПДГ-9П-08УХЛ1, Т1 выполнен на однофазном переменном токе напряжением 220В.
10. Приводы типоисполнения ПДГ-9-00 УХЛ1, Т1, ПДГ-9-04УХЛ1, Т1, ПДГ-9П-00УХЛ1, Т1, ПДГ-9П-03УХЛ1, Т1, ПДГ-9П-08УХЛ1 в ыполняются с углом поворота выходного вала 190°, остальные типоисполнения приводов типа ПДГ-9, ПДГ-9П - с углом поворота выходного вала 90°.

| Приводы с устройствами коммутирующими типа КСАМ |
| --- |
| Наименование изделия | Краткая техническая характеристика | Обозначение ТУ |
|  | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм | Количествово свободных контактных вспомогательных целей | Тип блокировки | Масса, кг |  |
|  |  | главного вала | заземлителей |  |  |  |
| ПР-3У3 | 180 | 12 | 4 | эл.магнит | 3,45 | ТУ 16-88 |
| ПР-3Т3 | 180 | 12 | 4 | -"- | 3,45 | ИВЕЖ.303423.014 ТУ |
| ПЧ-50 МУЗ | 750 | 12 | 4 | -"- | 10 | ТУ 16-89 |
| ПЧ-50 МТЗ | 750 | 12 | 4 | -"- | 10 | ИВЕЖ.303323.003 ТУ |
| ПД-2УХЛ1 | 5720 |  |  | электр. и эл.магнит | 675 | ТУ 16-303.036-86 |
| *ПРЖ-УХЛ1 |  |  |  |  | 7 | ТУЗ 3185-001-00468683-96 |

*)11. Привод ручной предназначен для оперирования разъединителями наружной установки типа РКЖ-3,3/1250,3000 УХЛ1 для контактной сети